Počítačové sítě

# Úvod
## Počítačová síť
- je distribuovaný výpočetní systém
- umožňuje současně využívat výpočetní kapacitu na různých místech
- tvoří ji hardware a software
## Uzel
- zařízení které dokáže pracovat s daty a procesy
- mezi uzly řadíme servery, pracovní stanice, routery
- mají adresu IP
## Hrana
- prostředek který umožňuje propojení sítě
- zařízení nebo kabeláž s konektory
- propojovací média – kabel, wifi
- zesilovače, rozbočovače, přepínače, mosty
## Software
- vhodný síťový operační software
- zajišťuje
  - činnost sítě
  - rozsah služeb
  - zabezpečení (firewall, antivirus)
  - jak jsou data uložena a jak se s nimi dá pracovat
- Organizační zabezpečení – správce sítě
  - udává přístupová práva do počítačové sítě
# Uzel
- aktivní prvek sítě (má vlastní napojení)
- jsou navzájem propojeny hranami
- koncový uzel – libovolné zařízení se kterým se komunikuje
## Role
### server (poskytovatel)
- poskytuje služby dalším koncovým uzlům
- čeká až si někdo službu vyžádá
### klient (konzument)
požaduje určitou službu po serveru
### peer (poskytovatel a konzument)
P2P
## Vnitřní uzel
slouží k provozu sítě
## Služba
- činnost kterou si koncový uzel není schopen zařídit sám a řádá o tu činnost jiný koncový uzel
- př.: žádání o soubor, webovou stránku, tisk, přístup, odesílání emailu
# Způsoby fungování sítě
## Streaming (proudový přenos)
- data se odesílají po jednotkách informace (po 1 bitu)
- data se nemusí adresovat
## Blokový přenos
- data se rozdělují na menší bloky – paket, frame, datagram
- má hlavičku ve které je adresa odesílatele a příjemce
## Spojovaná komunikace
- 2 stavy (spojení je navázáno, není navázáno)
- nejdříve naváže spojení a je navržena trasa přenosu
- pak proběhne komunikace většinou proudovým přenosem
- následně je spojení ukončeno a je ukončena komunikační trasa
- všechna data jsou přenášena stejnou cestou
- zachováno pořadí informací
- př.: telefon
## nespojovaná komunikace
- bezestavová
- každý blok dat je přenášen samostatně a nezávisle
- předem žádná cesta
- každá blok může jít jinou cestou
- nemusí být zachováno pořadí bloků
- stromy nenavazují spojení a nezjišťují existenci druhé strany
- datagramy
  - hlavička s adresou příjemce
- na tomto principu funguje listová pošta
## spolehlivá komunikace
přijímaná data jsou kontrolována a potvrzena
## nespolehlivá komunikace
- pokud dojde ke ztrátě dat, nikdo to nezjistí
- př.: telefon

## Přepojování okruhů
- uplatnění hlavně v telekomunikaci
- funguje pouze spojovaně
- je pro blokový i proudový přenos
- rychlost přenosu je zaručena
- data není nutno po cestě načítat ani analyzovat
- stranám komunikace je vyhrazena část sítě o kterou si řeknou
- je jim zaúčtována
## Přepojování paketů
- síť funguje spojovaně i nespojovaně
- přenos je blokový
- data jsou opatřena hlavičkou
  - odesílatel a příjemce
- v každém uzlu se data analyzují
- rychlost přenosu není zaručena
- efektivně se využívá celá kapacita sítě
## Příklady sítí
### Telekomunikační síť
- levná jednoduchá koncová zařízení
- funkce sítě je soustředěna do telefonní ústředny
### Datová síť
funkce soustředěny do koncových zařízení
### ISDN
Integrated System Digital Network
### ATM
páteřní sítě
# Rozdělení sítí
## Rozdělení sítí podle velikosti
### BAN
- Body Area Network
- vzdálenost v centimetrech
- sledování zdravotního stavu člověka
- pacient má na těle senzory připojeny na Central Body Unit
### PAN
- Personal area network
- vzdálenost v metrech
- připojení klávesnice, myši, telefonu
- WiFi, Bluetooth
### LAN
- Local Area Network
- desítky metrů – kilometry
- přenosová rychlost – desítky megabitů až gigabitů za sekundu
- uzly v síti jsou pracovní stanice
- přenosové zpoždění je malé
- provozovatel je vlastník sítě
### MAN
- Metropolitan Area Network
- desítky kilometrů
- pokrývá sítě ve městě
- za zprovoznění se platí
### WAN
- Wide Area Network
- (rozlehlá síť)
- dálkový přenos
- pokrývá stát
- nevyžaduje neustálé spojení
- základ sítě – páteř
  - pro páteř je typická vysoká přenosová rychlost
- přenosová rychlost WAN – stovky kilobitů až megabitů
- síť se musí pronajímat
- přenosové zpoždění je velké
- jejich struktura je třívrstvá
  - páteřní síť – první míle
  - síť střední míle
  - přístupová síť – poslední míle
    - vede k zákazníkovi
    - přivedení sítě do domu
    - snaha využít stávající rozvody
### Internet
- pokrývá celou planetu
- (síť sítí)
- kombinuje všechny sítě
## Rozdělení sítí podle využití
### Intranet
- založeno na strukturách internetu
- data jsou zpřístupněna z interní sítě firmy
### Extranet
založeno na strukturách internetu
- slouží pro prezentaci firmy
- je přístupný omezenému okruhu lidí (zákazník, obchodní partner)
## Rozdělení sítí podle uzlů
### Síť serverového typu
data, soubory, periferie, výpočetní výkon jsou v centrálním uzlu
### Síť peer-to-peer (P2P)
všechny uzly jsou serverem i klientem
## Rozdělení sítí podle vlastnictví
1. Kdo je vlastník
2. Kdo je provozovatel
3. Kdo je uživatel
4. Komu mohou být služby poskytovány
5. Jaké služby jsou poskytovány
6. Jsou služby zpoplatněny

### privátní síť
### veřejná síť
- vlastník a provozovatel je jeden subjekt
- není uživatelem
- může být zdarma nebo zpoplatněná
### poloprivátní sítě
- vlastník je hlavní uživatel
- nabýzí nevyužitou přenosovou kapacitu uživatelům
### poloveřejná síť
- vlastník není uživatel
- je přístupnná okruhu lidí
### VPN
- Virtual Private Network
- samostatná síť LAN
- využívá pro komunikaci veřejnou datovou síť
- veškerá komunikace na síti je šifrovaná
- př.: propojuje vzdálené pobočky
## Rozdělení sítí podle topologií
- zabývá se zapojením různých prvků do počítačové sítě
- topologie může být logická nebo fyzická
### Logická topologie
- zařízení a porty
- př.: zařízení zapojena do centrálního prvku
### Fyzická topologie
konkrétní umístění zařízení a kabelů
### Sériová topologie

- přerušení kabelu vede k přerušení komunikace
- neomezený počet uzlů
- komunikačná zátěž mezilehlých uzlů
- protokol komunikace – Centronix nebo RS232
- je zastaralá, nepoužívá se
### Sběrnicová topologie (BUS)

- médium = koaxiální kabel, kroucená dvojlinka
- při poruše kabelu dojde k přerušení komunikace
- počet připojení omezen na 20 uzlů
- protokol komunikace – Ethernet
- je překonána napoužívá se
### Kruhová topologie (ring)

- při poruše kabelu nebo uzlu dojde k přerušení komunikace
- médium = koaxiální kabel, kroucená dojlinka, optický kabel
- vylepšená sériová topologie
- data musí projít přes každý uzel mezi odesílatelem a příjemcem
- počet připojení omezen na 255 uzlů
- protokol komunikace – TokenRing
### Topologie dual ring

- dva fyzické okruhy
- pokud jeden selže, druhý slouží jako záložní
- data cirkulují jedním směrem
- médium – primárně optické vlákno (vysoká propustnost a spolehlivost)
- protokol komunikace FDDI a CDDI
### Hvězdicová topologie (hvězda, star)

- nejrozšířenější topologie
- pokud selže stanice nebo kabel, nenaruší to síť
- pokud selže centrální prvek, selže celá síť
- médium – koaxiální kabel, kroucená dvojlinka
- protkol komunikace ArcNet a Ethernet
- počet připojení omezen puze protokolem
- možnost současné komunikace mezi více uzly
### Stromová topologie (tree)

### Smíšená topologie (mixed, mesh)

- současná topologie internetu
- je to hybridní topologie sítí
- umožňuje komunikaci různými linkovými protokoly
- mezi jednotlivé topologie jsou vkládány speciální uzly (směrovače a mosty)
- síť vyžaduje jednotný globální „nadprotkol“ (IP, IPX apod.)
- každý spojen s každým
- v síti WAN je spojen každý router s každým
### Historický vývoj topologií
- sériová topologie → sběrnicová topologie
- sběrnicová topologie → hvězdicová topologie
- lokální sítě využívají systematickou topologii
- WAN sítě využívají nesystematickou topologii
  - mohou používat kruhovou topologii v páteřní síti

### Hierarchická stromová topologie
- využívá ji DNS (Domain Name Systém)
- využívají ji velké podniky (uspořádání kampusů)
- dělí se na 3 vrstvy
  - páteřní (backbone)
    - umožňuje připojení k internetu
  - mezilehlá (intermediate)
    - umožňuje propojení částí LAN (switchů)
  - přístupová (access)
    - umožňuje připojení konkrétních počítačů ke switchům
## Rozdělení sítí podle přenosového média
### Metalické sítě
- základem je kovový vodič
  - koaxiální kabel
  - kroucená dvojlinka
### Optické sítě
základem je optické vlákno
### Bezdrátové radiové sítě
- WiFi, Bluetooth
- využívá frekvence radiového vysílání
- rušení nastává při špatném počasí
### Laserové sítě
- infračervené sítě
- rušení nastává při mlze
### Satelitní sítě
- jednosměrné spojení – přijímání
- GPS
- pro obousměrné spojení je potřeba silný vysílač
## Rozdělení sítí podle přístupu k médiu
- současné vysílání více uzlů je možné pouze tehdy, nezpůsobí-li se fyzické poškození sítě a spojení uzlů
- současné vysílání více uzlů není žádoucí
  - dochází k narušení komunikace – vede ke kolizi
### Deterministický způsob zabránění kolize
- výsledek není ovlivněn náhodou
- vše se dá předpovídat
- protokol Token Ring
- principem je předávání vysílacího práva, pomocí rámce Token, mezi uzly, které chtějí vysílat
- fyzicky je síť uspořádána do libovolné topologie
- logicky je síť uspořádána v kruhu
### Nedeterministický přístup
- obsahují náhodný prvek
- př.: čekání náhodnou dobu
#### Protokol CSMA
- naslouchá na médiu
- pokud nikdo nevysílá, může začít přenos
- kolize se nedetekují
##### CSMA/CD
- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- (Metody s vícenásobným přístupem s detekcí kolize)
- používá ji sběrnicová topologie
- pokud začnou stanice vysílat zároveň, detekuje kolizi a přeruší vysílání
- vyčká náhodnou dobu a začne vysílat znovu
##### CSMA/CA
- Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
- Deterministický přístup
- stanice se hlásí přístupovému médiu, dotazuje se, zda je možno vysílat
# Model ISO/OSI
- (ISO je mezinárodní společnost, vydávající mezinárodní standardy)
- referenční model
- poskytuje základnu pro vypracování norem, pro účely propojování systému
- popisuje vrstvy a jejich funkce
- jedná se o teoretický model – v praxi neexistuje
## Vrstvy
7) Aplikační
6) Prezentační
5) Relační
4) Transportní
3) Síťová
2) Linková
1) Fyzická
- každá vrstva může komunikovat s vrstvou bezprostředně vyšší a bezprostředně nižší
- nižší vrstva poskytuje služby vyšší vrstvě
- vrstva může volat služby bezprostředně nižší vrstvy a neřeší, jak je realizována
- data jsou po vrstvách přenášeny v balíčcích
  - každý balíček obsahuje specifikace na provedení služeb v dané vrstvě a k tomu příslušná data
- každá vrstva komunikuje se svou partnerskou vrstvou v jiném uzlu
  - př.: linková – linková
  - př.: síťová – síťová
  - komunikuje vždy prostřednictvím nižších vrstev
- pravidla pro komunikaci se stejnolehlými vrstvami jsou protokoly
- nižší vrstvy mohou být řešeny alternativně a nezasahuje to do vyšších vrstev
### Fyzická vrstva
- zajišťuje fyzický přenos dat
- přenáší bity
- popisuje kabely a konektory (přenosové médium)
### Linková vrstva
- přenáší bloky dat (rámce)
- přenáší bloky mezi uzly, které leží vedle sebe
- v hlavičce rámce je MAC adresa
- zajišťuje synchronizaci rámců – na začátek a konec rámce se přidávají flagy
- zajišťuje transparentnost dat – u každého bloku je vidět hlavička a užitečná data
- řízení toku dat
  - diktuje se tempo přenosu – určuje ho nejpomalejší uzel
  - zařízení má vyrovnávací paměť
### Síťová vrstva
- doručuje koncovému příjemci
- přidává se hlavička s logickou adresou IP
- rozhoduje o tom kudy data půjdou – směrování (routing) dat
- přenáší bloky dat – pakety
- ve skutečnosti je nepřenáší, ale předává je vrstvě linkové
### Transportní vrstva
- zajišťuje komunikaci uzlů
- mění charakter poskytovaných služeb
  - nespolehlivou službu může změnit na spolehlivou službu
  - nespojované služby může změnit na spojované služby
- vyrovnává rozdíly mezi 3 spodními a 3 horními vrstvami
- nachází se v koncových počítačích
- zajišťuje segmentování
- má na starosti čísla portů
### Relační vrstva
navazuje, udržuje a ukončuje spojení
### Prezentační vrstva
- zajišťuje, že přenášená data budou mít stejný význam pro příjemce
- kódování, šifrování, komprimace
### Aplikační vrstva
funguje jako brána mezi aplikacemi na různých koncových uzlech
# Model TCP/IP
7. Aplikační vrstva	4. Aplikační vrstva
6. Prezentační vrstva
5. Relační vrstva
4. Transportní vrstva	3. Transportní vrstva
3. Síťová vrstva	2. Síťová vrstva
2. Linková vrstva	1. Vrstva síťového rozhraní (linková)
1. Fyzická vrstva

- je to síťová architektura
- zajištění spolehlivosti je záležitost koncových zařízení
- protokol TCP/IP je standardem pro komunikaci v počítačové síti
- protokoly TCP/IP jsou veřejné a neplatí se za ně
## Principy, na kterých je TCP/IP založena
- možnost jednoduchého připojení sítí založených na různých technologiích
- nespojovaný, bezstavový charakter
- důraz je kladen na rychlost na úkor spolehlivosti
- spolehlivost zajišťují koncové uzly
## Nedostatky TCP/IP
- není zajištěna dostatečná míra bezpečnosti
- data mohou být odposlouchávána, zneužita
- původní koncepce nepočítá s mobilitou uživatelů
- nedostatek IPv4 adres
- nevyhovuje mediálnímu přenosu – TCP/IP přenáší data blokově
- v koncových uzlech jsou implementovány všechny vrstvy
- ve směrovači je 1. a 2. vrstva
- komunikace probíhá mezi stejnolehlými a sousedními vrstvami
Uzel	Směrovač	Uzel
4. Aplikační vrstva	4. Aplikační vrstva
3. Transportní vrstva	3. Transportní vrstva
2. Síťová	2. Síťová	2. Síťová
1. Vrstva síťového rozhraní	1. Vrstva síť. roz.	1. Vrstva síťového rozhraní

## 1. Vrstva síťového rozhraní
- umožňuje přístup k fyzickému médiu
- liší se pro přenosové médium
- vyskytuje se zde mnoho protokolů mimo TCP/IP
- v rámci TCP/IP není specifikována žádnými protokoly
- přenáší bloky dat – rámce (frame) – obsahuje hlavičku s MAC adresou
- komunikace mezi sousedními uzly

## 2. Síťová vrstva
- hledání cesty
- přenáší bloky dat – pakety
- datagram – paket nespolehlivého přenosu
- komunikace mezi libovolnými uzly v síti
- nestará se o spolehlivost přenosu
- hledá nejlepší cestu
- nalezne se vhodná cesta → paket se zabalí do rámce → prostřednictvím vrstvy síťového rozhraní se předá sousedovi → vrstva síťového rozhraní přijme, rozbalí frame → předá ho vrstvě síťové → hledá se další cesta
### Protokol IP
- zkr. pro Internet Protocol
- nespojovaný, nespolehlivý přenos
- paket obsahuje hlavičku s metadaty – řídící informace
  - adresa odesílatele
  - adresa příjemce
  - použitá verze protokolu – IPv4 nebo IPv6
  - offset
  - TTL – Time to Live – 8 bitů
  - protokol
  - kontrolní součty
- využívá všechny prostředky
- pokud se mu nepovede paket doručit, má právo zprávu zahodit
- každý paket putuje k cíli jinou cestou
- neopravuje chyby, poškozené pakety se zahodí
- používá jednoznačný identifikátor – IP adresa
- při vzniku paketu se vytvoří TTL
#### Fragmentace
- někdy je nutno paket rozdělit (fragmentovat) na menší bloky (fragmenty)
- rozděluje se ve směrovači
- zpětná defragmentace probíhá u příjemce
- pro určení pořadí fragmentu slouží offset
- defragmentace je možná pokud dorazí všechny fragmenty, pokud ne, zpráva se zahodí
### Protokol ICMP
- zkr. pro Internet Control Message Protocol
- používá se k zasílání chybových zpráv
- je součástí protokolu IP
- pracuje nad protokolem IP
- vygenerování ICMP paketů nastává při
  - zacyklení paketů
    - jakmile TTL klesne na 0, směrovač paket zahodí a vyšle ICMP paket
  - vypršení doby odezvy - kus zprávy chyběl nebo uzel nebyl dostupný
### ARP
- zkr. pro Address Resolution Protocol
- slouží k překladu IP adres na MAC adresy
- používá se tam, kde se používá broadcast
#### Broadcast
- všesměrné vysílání
- dotaz se pošle všem zařízením v síti a odpoví na něj uzel, který pozná svoji IP adresu
### IGMP
- Internet Group Management Protocol
- umožňuje vícesměrové vysílání – multicast
- pakety IGMP jsou baleny do IP paketů
- slouží pro výměnu informací o členství ve skupině
## 3. Transportní vrstva
mění charakter služeb
### UDP
- User Datagram Protocol
- přenáší datagramy – pakety nespolehlivého přenosu
- funguje nespojovaně a nespolehlivě
- ztráty a duplicity nejsou ošetřeny
- rozlišování služeb pomocí portů
  - HTTP – 80
  - DNS – 53
  - FTP – 20, 21
- IP adresa + číslo portu specifikuje program
- Socket – koncová spojení – kombinace IP adresa + číslo portu + použitý protokol
### TCP
- Transmission Control Protocol
- přenáší pakety
- spojovaná, spolehlivá komunikace
- musí se navázat spojení s komunikačním partnerem
- navázání má 3 fáze – třícestný handshake

SEQ = 100
CTL = SYN
Send SYN, ACK
(SEQ = 300 ACK = 101 (SYN + 1) CTL = SYN, ACK)
Send SYN
(SEQ = 100 CTL = SYN)

Receive

SEQ = 300
ACK = 101

Established
Receive

Send
(SEQ = 101 (Client SEQ + 1)
ACK = 301 (SEQ + 1) CTL = ACK)

SEQ = 101
ACK = 301
Established

- SYN – příznak
- SEQ – náhodné číslo
- ACK – náhodné číslo
- CTL – které kontrolní bity jsou 1
- následuje přenos dat
- ukončení spojení
- protokol vytváří iluzi streamu
- na straně odesílatele, TCP shromažďuje byty do vyrovnávací paměti a po naplnění se data pošlou jako blok – segment
- každý segment má pořadové číslo
- aplikace pracuje se souvislým datovým tokem
- TCP potvrzuje úspěšně přijatá data
- na chyby neupozorňuje
- pokud klient neobdrží potvrzení do timeoutu, začne data odesílat znovu
- odesílatel může začít odesílat další data bez potvrzení přijetí předchozích dat – metoda okénka
## 4. Aplikační vrstva
- služby
  - elektronická pošta
  - vzdálené přihlašování
  - správa sítě
  - sdílení souborů
- protokoly služeb
  - HTTP
  - FTP
  - WWW
  - Telnet
  - SSH
  - SMTP
  - IMAP
  - POP3
  - DNS
  - DHCP
  - …
## Adresy
### Mac adresa
- fyzická adresa
- adresa linkové vrstvy ISO/OSI
- jedinečný identifikátor síťového zařízení
- je přidělena při výrobě
- je celosvětově jedinečná
- 48 bitů = 6 bytů
### Segment sítě
- část sítě
- dostupná pomocí MAC adres
### IPv4
- jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v PC síti
- čtyři 8 bitová čísla oddělená tečkou – 32 bitů
- v desítkové / binární soustavě
- čísla 0-255
- př.: 192.168.0.1 = 1101100.11110000.11000010.10000001
- nedostatečná kapacita pro celý svět
- nahrazena pomocí IPv6
- v jedné síti nesmí být 2 stejné IP adresy
- přidělování a správu adres má celosvětově na starosti ICANN, IANA
- přidělování a správu adres v ČR má na starosti CZ.NIC
- doménové jméno = IP adresa v textovém tvaru
- lokální síť musí mít správce – ten ji rozděluje na podsítě a přiřazuje IP adresy
- struktura IP adresy – adresa sítě | adresa uzlu
- adresa sítě = 1. adresa sítě – nesmí být přidělena žádnému PC v síti
- maska sítě – hranice mezi adresou sítě a adresou počítače
  - 255.255.255.0

uzel
síť

- předává se protokolem DHCP
- třídy adres
třída	1. byte	adresa sítě	adresa uzlu	maska
třída A	0 / 1 b / 0–127	8 b	24 b	255.0.0.0
třída B	10 / 2 b / 128–191	16 b	16 b	255.255.0.0
třída C	110 / 3 b / 192–223	24 b	8 b	255.255.255.0
třída D	1110 / 4 b / 224–239	multicast – skupinová adresa
třída E	1111 / 4 b / 240–255	vyhrazena pro budoucí využití

#### Vyhrazené / speciální adresy
##### Broadcast
- poslední adresa podsítě
- adresa broadcastu není přidělena žádnému uzlu
- v lokální části samé 1 (binárně)
- všesměrové vysílání
- přijmou ji všechny uzly v dané síti
IP:	192.168.0.0
Mask 255.255.255.0
Broadcast 192.168.0.255
##### Adresa obsahující samé 0 (B)
PC kterému nebyla přidělena adresa
##### 127.x.x.x
- localhost / loopback
- PC posílá pakety sám sobě
- data jdou jen na síťovou kartu
##### Privátní adresy
- Třída A – 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- Třída B – 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- Třída C – 192.168.0.0 – 192.168.255.255
#### NAT
- Network Address Translation
- mechanismus implementován (vyčleněn) na rozhraní, které odděluje lokální síť od internetu
- slouží k překladu veřejných adres na lokální
- NAT může být dynamický nebo statický
- statický vztah mezi lokální adresou a veřejnou adresou je pevně dán
#### PAT
- adresování je přesnější
- určuje se pomocí portů
#### CIDR
- Classless Inter-Domain Routing
- mechanismus CIDR umožňuje vést dělící čáru mezi lokální a adresovou částí v libovolném místě
192.168.24.0/21

prefix
- prefix – počet bitů udává adresu sítě (v lokální síti udává adresu podsítě)
- prvních 21 bitů určuje síť
- zbylých 11 bitů je vyhrazeno koncovým uzlům
#### Supernetting
- původně samostatné síťové adresy se spojí do 1 společné adresy
- není to vhodné pro libovolné adresy – musí se jednat o sousední adresy
#### Subnetting
- podsítě
- umožňuje rozdělit 1 síťovou adresu na více síťových adres
adresa sítě	adresa podsítě	adresa uzlu

- př.: síť – 4 podsítě – využije 2 bity z lokální části adresy
  síť – 00 – uzel
  síť – 01 – uzel
  síť – 10 – uzel
  síť – 11 – uzel
binárně	dekadicky
0000 0000	0
1000 0000	128
1100 0000	192
1110 0000	224
1111 0000	240
1111 1000	248
1111 1100	252
1111 1110	254
1111 1111	255

př. 1:
síť – 192.168.0.0
maska – 255.255.255.0

rozsah volných adres: 192.168.0.0 – 192.168.0.255 => {2} ^ {8} = 256
rozdělit na 4 podsítě => 256:4 = 64 => adresy 0 – 63 v každé síti

podsíť
192.168.0.0 – 192.168.0.63
adresa sítě: 192.168.0.0
broadcast: 192.168.0.63
62 volných adres pro pracovní stanice

192.168.0.0 = 1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000
255.255.255.0 = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

rozsah: 0 – 63 = 0000 0000 – 0011 1111

6b

maska: 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000
= 255.255.255.192
(maska = rozsah volných adres – počet potřebných adres
256 - 64 = 192)
podsíť
192.168.0.64 – 192.168.0.127
adresa sítě: 192.168.0.64
broadcast: 192.168.0.127
maska: 255.255.255.192
podsíť
192.168.0.128 – 192.168.0.191
maska: 255.255.255.192
podsíť
192.168.0.192– 192.168.0.255
maska: 255.255.255.192
př. 2:
síť: 192.168.16.0 (192.168.16.0/22)
maska: 255.255.252.0

3. podsíť
68 PC
4. podsíť
32 PC
2. podsíť
125 PC
5. podsíť
2 PC
1. podsíť
270 PC

podsíť
270 PC + síť + broadcast = 272 adres
třída C = 256 adres => potřebuji 2 třídy

192.168.16.0 – 192.168.17.255
512 - 272 = 240 nevyužitých adres
síť: 192.168.16.0
broadcast: 192.168.17.255
maska: 1111 1111.1111 1111.1111 1110.0000 0000 = 255.255.254.0
podsíť
129 PC – 131 adres
síť: 192.168.18.0
broadcast: 192.168.18.255
maska: 255.255.255.0
podsíť
68 PC – 70 adres
síť: 192.168.19.0
192.168.19.0 – 192.168.19.127
broadcast: 192.168.19.127
maska: 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1000 0000 = 255.255.255.128
podsíť
32 PC – 34 adres
síť: 192.168.19.128
192.168.19.128 – 192.168.19.191
maska: 256 - 64: 255.255.255.192
podsíť
2 PC – 4 adresy
síť: 192.168.19.192
192.168.19.192 – 192.168.19.195
maska: 256 - 4: 255.255.255.252
# Konfigurace síťových stanic
- nastavuje se IP adresa sítě, výchozí gateway a DNS server
- pokud je to nastaveno a PC je v síti  mohu používat síťové služby
- nastavení ručně
- nastavení automaticky pomocí DHCP serveru – přiděluje IP adresy a sděluje stanicím síťové nastavení
- ifconfig – linux, unix
- ipconfig – windows
  - zobrazí nastavené parametry sítě
  - informace o sítových rozhraních
- soubor hosts
  - slouží k převodu jmen na IP adresy
  - využívá se když chceme pojmenovat počítač bez DNS
  - windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
  - soubor obsahuje mapování adres
  - každá adresa je na 1 řádku
  - 127.0.0.1 localhost
  - 217.11.249.219 www.domena.cz
  - # komentář
  - doména se natáhne ze serveru i když doména není zaregistrovaná
  - upravit soubor hosts je nutné chci-li aby PC použil jinou adresu, než kterou vrátí DNS server
  - nejčastější důvod je zablokování DNS názvu
## Nastavení na linkové vrstvě ISO/OSI
- převádí IP adresu na MAC adresu pomocí protokolu ARP
- protokol vypadá jako ARP tabulka
- ARP tabulka je v každém uzlu
- její obsah závisí na okolních uzlech
- může být vytvořena dynamicky – podle provedení spojení (s kým stanice komunikuje) – záznam není trvalý
- výpis z tabulky pomocí příkazu arp -a
## Nastavení na síťové vrstvě ISO/OSI
- směrovací tabulka
- je v každém uzlu v operační paměti
- slouží ke směrování
- obsahuje zjednodušený obraz topologie sítě
- IP adresy stanic
- IP adresy sítí
- gateway
- metrika – počet směrovačů
- výpis z tabulky pomocí příkazu netstat -rn

## Činnost routeru
- zpracování paketů na úrovni síťové vrstvy
- paket je přijat na linkové vrstvě
- proběhne kontrola CRC (checksum)
  - 16 bitový kód
  - pokud je v něm chyba  paket je zahozen
- proběhne kontrola CRC hlavičky paketu
  - pokud je v ní chyba  paket je zahozen
- ověření parametrů IP
- sníží se hodnota TTL o 1
  - je-li TTL = 0  vygeneruje se ICMP paket
- porovná se IP adresa s vlastní adresou
- paket se zpracuje buď lokálně nebo pokračuje vyhledávání ve směrovací tabulce
- vytvoří se paket pro linkovou vrstvu z ARP tabulky
- pošle se na linkovou vrstvu
# Síťové prvky
## Pasivní síťové prvky
- nemají napájení
- vedou signál
- přenosová media, konektory
- patch panely
  - zakončují kabely a všechna data proudí ze zapojených kabelů do jednoho kabelu
- rack – skříň se switchy, routery, serverovým počítačem
- datové zásuvky
  - ethernetová zdířka ve stěně
  - kroucená dvojlinka
  - instalují se při realizaci rozvržení sítě a kabelů
- KVM switch
  - keyboard, visual display, mouse switch
  - slouží k ovládání více počítačů pomocí jedné klávesnice a myši
## Aktivní síťové prvky
- mají vlastní napájení
- aktivně působí na přenášený signál (zesílení, úprava, …)
- vzájemné propojení je možné realizovat na různých vrstvách ISO/OSI
### Opakovač (repeater)
- přijímá digitální zkreslený, šumivý signál a opravený, zesílený, správně načasovaný posílá signál dál
- nerozumí jednotlivým bitům, neví, co znamenají
- umožňuje prodloužit dosah v přenosovém mediu
- při každém přenosu průchodu reálnou cestou dochází k útlumu, poškození signálu
- při přenosu přes určitou vzdálenost není signál rozpoznatelný
- koaxiál max.: 180 m
- kroucená dvojlinka max.: 100 m
- důsledkem regenerace signálu vzniká zpoždění
- regenerovaný signál se pošle do všech segmentů sítě
- nemá vnitřní paměť
- nemůže ukládat data
- propojuje segmenty se stejnou přenosovou rychlostí
- jednotlivé prvky sítě opakovač nevidí
- tvaruje signál
### Zesilovač
- funguje na fyzické vrstvě
- zesiluje signál na max. povolenou hodnotu
- nevýhoda: zesiluje i šum
- výhoda: je levný a má malé zpoždění
### Hub (rozbočovač)
- fyzická vrstva
- větvení sítě
- chová se jako opakovač – vstup zopakuje všem výstupním portům
- v moderní topologii nahrazen přepínačem (switch)
- používá se tam, kde je potřeba sledování sítě
- aktivní prvek, může být pasivní (USB hub)
#### Splitter
- typ hubu
- rozbočovač v optických sítích
- pasivní prvek sítě
- dělí paprsky podle vlnových délek
- neprovádí žádné zesílení ani úpravy signálu
- zavádí do sítě velký útlum v závislosti počtu výstupů
- př.: ADSL splitter, VDSL splitter
### TRANSCEIVER (konvertor)
- transmitter + receiver (vysílač + přijímač)
- na fyzické vrstvě
- je integrován do různých zařízení
- je to prvek který se používá tam, kde se setkávají dva různé typy kabelů
- př.: optická síť - metalická síť
### Bridge (most)
- pracuje na linkové vrstvě
- dvouportové (i čtyřportové) zařízení
- pro protokoly vyšších vrstev je transparentní
- odděluje provoz z různých segmentů
- zmenší tím zatížení sítě
- z pohledu mostu je síť rozdělena na dvě části
- mosty jsou vhodné pro malé sítě nebo oddělené části sítě
- každý most v sobě má velkou ARP tabulku
- všesměrový rámec (multicast, broadcast) propouští bez omezení
- má buffer
- nepropouští kolize
- spínací zařízení musí uchovávat pakety protože výstupní port je obsazený  vytváří se fronta paketů
#### Samoučící se mosty
- rámec se odešle na všechny existující strany
- z odpovědi si zjistí skutečné umístění uzlu
- při komunikaci předává provoz do konkrétního segmentu
- mosty se nemusí konfigurovat
- sestaví si ARP tabulku
- běžně se používají v ethernetových sítích
### Zařízení se sdílenou pamětí pro všechny porty
- vysílání paketů na výstupní port se provede až po odeslání všech předchozích paketů
- 1 paket který čeká na uvolnění portu brzdí celou frontu
### Zařízení s frontou FIFO na každém portu
- pro velké objemy dat
- pro porty s různou rychlostí
### Switch (přepínač)
- linková vrstva
- multiportový
- řízení toku dat
- má paměť, procesor a operační systém
- umožňuje používat medium bez kolizí (zabraňuje kolizím)
- podporuje full duplex
#### Říditelný přepínač
- pro rozsáhlejší sítě
- různým portům lze nastavit různé funkce
#### Neříditelný přepínač
- není potřeba konfigurace
- nastavení automaticky
#### Symetrické spínání
stejná šířka pásma – stejná rychlost na všech portech
#### Asymetrické spínání
- různá šířka pásma
- je potřeba bufferování
#### Ethernet switch
- ethernet switch je přepínač, který se používá v ethernetových sítích
- linková vrstva
#### L3 switch
- síťová vrstva – 3. vrstva ISO/OSI
- ethernet switch s rozšířenými funkcemi
- dokáže pracovat s protokolem IP
- funguje i jako router (směrovač)
#### L4 switch
- transportní vrstva – 4. vrstva ISO/OSI
- dokáže filtrovat pakety podle čísel portů
- hodí se pro VoIP
#### ATM switch
- linková vrstva
- má směrovací funkci
- základní stavební kameny pro ATM sítě
- ATM = Asynchronous Transfer Mode
  - zabezpečuje Quality of Service (QoS) pro přenos hlasu a videa
  - 155 Mbit/s až 622 Mbit/s
  - data jsou rozdělena na buňky (cell) s pevnou délkou (53 bytů; 48 bytů dat a 5 bytů záhlaví)
### Router (směrovač)
- síťová vrstva
- hlavní funkce – propojit a oddělit jednotlivé sítě
- odděluje přístupová práva
- lze použít firewall
- umožňuje připojení k internetu
- šifrování
- vysokorychlostní směrování
- přidává hlavičku 3. vrstvy ISO/OSI
- hledá cestu – směruje
- adresuje se podle IP adres (logických adres)
- směrovací tabulka je založena na uspořádání sítě
### Gateway (brána)
- sítě jsou navzájem nekompatibilní
- pracuje na všech vrstvách ISO/OSI (primárně vrstvy 7, 6 a 5)
- př.: napíšeme SMS z počítače na mobil – propojení datové sítě se sítí GSM
- převádí formát zprávy do formy, které bude cílová síť rozumět
### Síťová karta (NIC)
- Network Interface Card (Network Interface Controller)
- ve slotu na základní desce nebo integrovaná do základní desky
- v modelu ISO/OSI – fyzická a linková vrstva
- v modelu TCP/IP – vrstva síťového rozhraní
- připravuje data na vstup do PC nebo do kabelu
- síťová karta vezme paralelní data a přestaví je na sériová data po 1 bitu
- součástí síťové karty je transceiver
# Správa sítí
- úkolem správy sítí je
  - sledování provozu
  - sledování přetíženosti a nevytíženosti
  - sledování útoků a hrozeb
  - hrozby včas odstraňovat
## SNMP
- Simple Network Management Protocol (= jednoduchý protokol pro správu sítí)
- administrátor může pomocí tohoto protokolu vše vyhodnotit a učinit opatření
- je to aplikační protokol
- je založen na principu klient-server
- klientský program – síťový manažer – vytváří virtuální spojení se serverem
- server – SNMP Agent
  - běží na sledovaném zařízení
  - monitoruje stav zařízení a poskytuje sledované informace
- všechny data jsou střádána do databáze
- od verze 2 – autentizace
- od verze 3 – šifrování
- pro TCP/IP, lze použít i pro jiné typy sítě
- využívá jej RMON – Remote Monitoring (vzdálené monitorování)
## Směrovací protokoly
autonomní oblast – souvislá skupina sítí a směrovačů, které jsou pod společnou správou – řídí se stejnou směrovací politikou (používají dohodnutý směrovací protokol)
### Interní
- jsou jednodušší
- kritérium podle kterého rozhodují o směrování je jednodušší
- používají se pro menší sítě
- rozhodující je počet hopů (skoků) – počet směrovačů přes které data přešla
### Externí
- rozhodování mezi autonomními systémy
- rozhodují na základě momentálního vytížení linky
- směrování internetu mají na starosti interní a externí protokoly
- směrovač na hranici autonomního systému se nazývá border gateway – hraniční směrovač
## Směrovací algoritmy
### DVA
- Distance Vector Algorithm
- vyhodnocuje délky jednotlivých cest
- vše je zajištěno periodickou výměnou směrovacích tabulek mezi směrovači
- metrika – sada údajů o komunikační cestě v síti
- metrikou je počet hopů (skoků) – směrovačů, kterými musel paket projít
- nejmenší počet směrovačů = optimální cesta
- požívá jej protokol RIP
- protokoly využívající DVA jsou náchylné k zacyklení a duplikaci cest
- maximální hodnota pro skoky je většinou 15
### LSA
- Link State Advertisment
- synchronizace databáze jednotlivých routerů
- vytváří metriku na základě propustnosti a stavu linek
- neustále se vyhodnocuje stav spojů, přenosový výkon, zpoždění, doba odezvy, propustnost
- mezi směrovači se přenáší jen změny ve směrovacích tabulkách
- využívá jej protokol OSPF
## Interní směrovací protokoly
### RIP
- Routing Information Protocol
- je vhodnější pro jednodušší topologie
- pro výměnu informací používá UDP
- počítače které pracují s informacemi se dělí na
  - pasivní – přijímají informacemi
  - aktivní – poskytuje a přijímá informace
- router v aktivním režimu nabízí informace každých 30s přes hromadnou adresu (multicast) – nabízí
  - info IP adres
  - info adres podsítí
  - info metriky
- informace mají platnost 180s
- položky s metrikou > 15 (nekonečno) se jeví jako nedostupný uzel
- snaží se vždy udržet nejlepší cestu
- používá algoritmus DVA
- každá stanice si vytváří databázi
#### RIPv1
- třídní pojetí IP adres
- informace se šíří pomocí broadcastu
#### RIPv2
- beztřídní pojetí IP adres
- informace se šíří pomocí multicastu
- umí pracovat s IPv6
### OSPF
- Open Shortest Path First
- určen pro složitější sítě
- hledá nejkratší cestu
- jednoduché linky ohodnocuje lépe než RIP a to na základě propustnosti
- poskytuje informace o stavu linek, které jsou k routeru připojeny
- databáze se generují na routerech
- podporuje IPv6 a VPN
- bere v úvahu metriku, rychlost → vypočítá šířku pásma a kapacitu sítě
- podporuje mnohonásobné cesty, rozložení sítě, nadbytečnost (redundantnost)
- rozděluje sítě a vytváří hierarchii
- bezpečnost – podporuje autentizační mechanizmus
- synchronizuje změny v databázi každých 30 minut
- externí směrovací informace může přijímat od jiných směrovacích protokolů (RIP)
#### Činnost OSPF
vyhledá sousední routery
  - využívá protokol HELLO
  - DR – designated router – má pro vysílání nejvyšší prioritu
  - BDR – backup designated router – záložní router
synchronizace databáze
  - router zasílá změny ve své databázi
  - fáze dotazování a doplňování informací
  - dokončování dotazů
  - probíhá každých 30 minut
1. výpočet cest
  1. optimální cesta se umístí do tabulky
  2. ručně nebo automaticky
#### OSPF podporuje
- point-to-point sítě
- ethernetové sítě
- ATM sítě
- frame delay sítě
#### Topologie OSPF
- síť je členěna na oblasti (area)
- každá oblast musí mít router
- páteřní oblast (area 0) je povinná
- slepé oblasti (koncové oblasti)
- mezioblasti – propojuje páteř a jednu slepou oblast
- hraniční oblast – musí být napojena na páteř – umožňuje propojení do dalších OSPF oblastí
## Externí směrovací protokoly
### BGP
- Border Gateway Protocol
- nejvýznamnější externí směrovací protokol
- k zabezpečení metriky externích směrovacích cest udržuje BGP úplnou posloupnost autonomních systémů pro každou cestu
- umí odhalit smyčky
- systémy se dělí na
  - slepé
  - napojení na jediný autonomní systém
  - vícenásobně napojené – napojeny na více autonomních systémů
  - tranzitní – přenáší lokální tranzitní provoz
  - výměna informací mezi sousedními routery uvnitř i venku autonomních systémů
  - výměna autonomních systémů probíhá s OSPF
# Strukturovaná kabeláž
- univerzální systém, který slouží pro potřeby přenosu dat, hlasu a obrazu
- je součástí inženýrských sítí
- konvergence – spojení datových, hlasových a obrazových informací a inženýrské sítě do jedné sítě
- návrh strukturované kabeláže musí být nadčasový
- musí se počítat s případnými vylepšeními
- nepoužívají se technologie na ústupu
- musí se počítat s rozšiřováním nebo se zmenšováním sítě
- hierarchická struktura
## Návrh sítě
- zadání – požadavky sítě
- po dobu návrhu lze do určité míry upřesňovat požadavky
- cenová relace
- obhlídka areálu – je potřeba mít aktuální mapy a plány
- velikost sítě (počet účastníků)
- zatížení sítě
- rychlost přenosu – musíme znát účel sítě
- respektování norem
- bezpečnost – míra utajení – záleží na tom, čím se síť zabývá (př.: škola – banka)
- předběžný návrh – je výběrové řízení ve kterém se vybere kdo síť zrealizuje
- vlastní návrh
- návrh se zrealizuje
- návrh funguje
- dokumentace skutečného stavu
- audit – kontrola, že vše odpovídá normám a potřebám
  - pokud se vylepšuje stav sítě, bývá audit na začátku i na konci
## Ethernet
- souhrn technologií pro lokální sítě
- je standardizován pod označením IEEE 802.3
- používá kabely s kroucenou dvojlinkou, optické kabely a dříve koaxiální kabely
- Ethernet sítě realizují fyzickou a linkovou vrstvu ISO/OSI
- klasický Ethernet: 10 Mbit/s
- Fast Ethernet: 100 Mbit/s
- Gigabit Ethernet: 1 Gbit/s
- 10 Gigabit Ethernet: 10 Gbit/s
- rychlost udává označení
- zařízení v síti jsou vybaveny konektory 8P8C (RJ-45)
- zařízení mohou pracovat s různými rychlostmi, které můžeme navzájem propojit
- modernější prvky, které pracují s vyšší rychlostí, umí pracovat i s nižší rychlostí
  10 Base T
  10 Broad 36
  detailnější popis
  T – Twisted Pair kabel (kroucená dvojlinka)
  F – fiber (optický kabel)

  10G Base F

  přenosová rychlost

  metoda modulace
### Koaxiální kabel
- koaxiální = souosý
- v oblasti datových přenosů se nepoužívá (je zastaralý a překonaný)
- sdílené médium
- v každém okamžiku může vysílat jen jedna stanice
- všechny stanice slyší všechen provoz
- každá stanice je identifikovatelná MAC adresou
- používá CSMA/CD pro přístup k médiu

### Kroucená dvojlinka
- je tvořena čtyřmi páry vodičů
- jsou po celé délce pravidelně zakrouceny
- páry jsou do sebe také zakrouceny
- důvodem kroucení je minimalizace přeslechů mezi páry
- minimalizuje vytváření pouze dvoubodových spojů
- kolizní doména má dva účastníky – koncový počítač a přepínač nebo směrovač
- sdílení média odpadá
- data mohou procházet obousměrně – full duplex
- UTP = Unshielded Twisted Pair
- STP = Shielded Twisted Pair – využívá se více v průmyslovém prostředí, jsou dražší
- simplexní přenos – data jsou přenášena v jednom směru (př.: televizní vysílání)
- duplexní přenos – data jsou přenášena v obou směrech
- kanál – jednosměrná přenosová cesta
- okruh – obousměrná přenosová cesta
- semi duplex – umožňuje přenos v obou směrech – každém směru se používá jiný způsob vysílání
- half duplex – poloviční duplex – v každém okamžiku je možné vysílat pouze jedním směrem (př.: vysílačka)
- full duplex – můžeme oběma směry přenášet současně

#### Multiplex
  - jedna přenosová cesta je využita pro více přenosů
  - jeden přenosový kanál nebo okruh se rozdělí na více částí a ty se chovají jako samostatné, nezávislé kanály nebo okruhy
  - je na nich možné přenášet na sobě nezávislá data
##### Frekvenční multiplex
FDM – Frequency Division Multiplexing

Multiplexor
Demultiplexor

signály jednotlivých kanálů jsou pounuty do vhodných poloh a jsou posunuty do jednotného přenosového pásma	jednotlivé složky jsou vyextraovány a vráceny do původních frekvenčních poloh

##### Vlnový multiplex
WDM – Wavelengths Division Multiplexing
- používá se v optických vláknech
- optickým vláknem prochází více paprsků
  - každý z nich má trochu jinou frekvenci
  - každý paprsek se chová jako samostatný přenosový kanál
##### Časový multiplex
TDM – Time Division Multiplexing
- přenosový kanál se rozděluje v čase
- časové intervaly jsou pro kanály přesně dány
- pokud jsou data komprimovaná, komprimují se před multiplexorem
##### Statistický multiplex
- STDM – Statistical Time Division Multiplexing
- časový úsek nemá pevně určeno co bude přenášet
- je přidělen podle momentální potřeby vstupu, který to potřebuje
- časový úsek přenáší krom obsahu i hlavičku, která nese informace o datech
##### Kódový multiplex
- př.: rádiový přenos – pokud mám několik nezávislých vysílačů a přijímačů, všechny používají stejný frekvenční rozsah
- každý vysílač data zakóduje a vysílá na stejné frekvenci jako ostatní
- každý přijímač je schopen vyexportovat data od vysílače od kterého chce přijímat
### xDSL
- x – cokoliv
- DSL – Digital Subscriber Line
- technologie, která umožňuje využívat stávající vedení telefonu nebo kabelové televize pro vysokorychlostní přenosy
- čím dále se nacházíme od ústředny, tím je rychlost připojení nižší
#### ADSL
- asymetrické DSL
- používá vyšší frekvenční pásmo než telefon
- kapacita přijímání je řádově vyšší než kapacita odesílání
#### SDSL
- symetrické DSL
- používá vyšší frekvenční pásmo než telefon
- kapacita přijímání je stejná jako kapacita odesílání
#### VDSL
- Very high bitrate DSL
- nejrychlejší typ DSL
- je vhodný na kratší vzdálenosti
### Měření vlastností metalické kabeláže
#### Aplikační třída
- A, B, C, D, E, F
- součástí definice tříd jsou útlumy délky kabeláže, zkreslení signálu a šumy
- týkají se kabeláže jako celku
- třídy A, B, C se v oblasti datových přenosů nepoužívají
- D: do 100 MHz
- E: do 300 MHz
- F: do 1 GHz
#### Kategorie
- označeny čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- kategorie se týká každého nerozebratelného kusu kabeláže
- 1-4 se v oblasti datových přenosů nepoužívá
- nejčastější je kategorie 5 (CAT 5) – odpovídá třídě D
- kategorie 6 je ve třídě E
- kategorie 7 je ve třídě F
- vyšší kategorie se nepoužívají, namísto se používají optické kabely
- př.: propojená kabeláž v kategoriích 5, 6, 7 bude patřit do třídy D
- třída se určí podle nejnižší kabelu v nejnižší kategorii
#### Útlum
A=10* log( {P_{1}} over {2} ) = 20*log( {U_{1}} over {U_{2}} ) [ dB/m ]
- útlum – attenuation
- útlum je rozdíl velikostí napětí
- jednotkou je decibel na metr [dB/m] – je to fyzikálně bezrozměrná jednotka
- U_{1} je úroveň napětí na vstupu
- U_{2} je úroveň napětí na výstupu
- energie se ztrácí při průchodu kabelem a přenosovými prvky
- se zvýšením frekvence se zvýší útlum na stejnou vzdálenost
- útlum je způsoben impedancí
- impedance je odpor, který klade prvek střídavému proudu
- útlum se měří u každého prvku zvlášť
#### Přeslechy
##### NEXT – Near End Cross Talk
- přeslech na blízkém konci
- říká, kolik rušivého signálu se dostává do kabelu na jednom konci
- měří se na stejném konci kabelu jako je zdroj signálu
- měří se kombinace všech párů
- měří se na obou koncích
##### FEXT – Far End Cross Talk
přeslech mezi kabelem na jednom konci a jiným kabelem na druhém konci
### Optické zpracování informace a základy optiky
- světlo je elektromagnetické vlnění
- rychlost světla ve vakuu c = 300000 km/s
- v látkových prostředích se světlo šíří pomaleji
- vlnová délka viditelného spektra λ = 380-760 nm
- bílé světlo je kombinace vlnových délek viditelného světla
- jednotlivá prostředí ovlivňují procházející světlo
- světlo podle prostředí
  - průhledné prostředí – světlo projde
  - průsvitné prostředí – světlo se rozptyluje
  - neprůhledné prostředí – světlo se silně pohlcuje nebo se na hraně s prostředím odráží
- dl frekvencí dělíme prostředí na
  - čiré – propouští všechny frekvence světla
  - barevné – propouští pouze některé frekvence světla
- homogenní prostředí má v celém objemu stejné vlastnosti
- rychlost šíření světla v určitém směru
  - izotropní prostředí – rychlost světla nezáleží na směru
  - anizotropní prostředí – rychlost světla závisí na směru prostředí (př.: krystal)
- světlo se šíří ze zdroje ve vlnoplochách
- bodový zdroj
  - vytváří se kulové vlnoplochy
  - ve velké vzdálenosti se dají považovat za rovinné vlnoplochy
- směr šíření světla vhomogenním prostředí určujeme paprsky
- ve stejnorodém prostředí se světlo šíří přímočaře
- př.: žárovka není skutečný zdroj světla – světlo v žárovce vychází z mnoha bodů
- princip závislosti chodu světelných paprsky
  - paprsky se navzájem neovlivňují a prochází nezávisle na sobě
#### Index lomu
- značí se n
- fyzikálně bezrozměrná veličina
- n= {c} over {v} c je rychlost světla ve vakuu, v je rychlost světla v daném prostředí
- n je ve vakuu 1, v ostatních prostředích je vyšší než 1
- nejmenší index lomu – červená
- nejvyšší index lomu – fialová
α
α'
p
p'
k
α=α'
#### Snellův zákon
- popisuje šíření vlnění, které přechází přes rozhraní z jednoho prostředí do jiného prostředí
- popisuje lom světla
##### Lom ke kolmici
##### Lom od kolmice
β
α
opticky řidší prostředí
n1
v1
opticky hustší prostředí
n2
v2
##### n_{1}* sin(%alpha) = n_{2}* sin(%beta)
opticky hustší prostředí
n1
v1
opticky řidší prostředí
n2
v2
β
α
##### Totální odraz
- šíří-li se paprsky z opticky hustšího prostředí do opticky řidšího prostředí, nastává lom od kolmice
- se zvětšením %alpha se zvětšuje %beta
- při dopadu mezního úhlu %alpha_{m} dosáhne úhel lomu maximální možné hodnoty %beta=90°
- %alpha_{m} je největší úhel při kterém nastává lom světla a lomený paprsek splývá s rozhraním
- n_{1}* sin(%alpha) = n_{2}* sin(90°)
- sin(%alpha_{m}) = {n_{2}} over {n_{1}}
#### Polarizace
- denní světlo není polarizované
- nepolarizované světlo:
  - vektor intenzity elektrického pole (E) je kolmý na směr šíření světla
- polarizované světlo:
  - světlo kmitá v jednom směru
- běžné denní světlo lze různými způsoby měnit na polarizované světlo
- př.: odrazem od lesklého kovového povrchu
##### Polarizace odrazem
- světlo je polarizované většinou jen částečně
- úplná polarizace nastává při určitém úhlu
  - Brewsterův polarizační úhel
  - %alpha_{ B } = 56° n = 1.5 - sklo
##### Polarizace lomem
- bývá jen částečná
- opakováním lomem je polarizace lepší
- bývá tvořena soustavou skleněných destiček
##### Polarizace dvojlomem
- krystalky některých látek jsou anizotropní (rychlost světla je v různých směrech jiná)
- jestliže nastává lom, paprsek se zlomí a zobrazí se dvakrát
- oba paprsky jsou lineárně polarizované
- vektory E kmitají v rovinách vzájemně kolmých
- paprsek mimořádný se šíří jinou rychlostí (má jiný index lomu)
##### Polarizace absorbcí
- Polarizace selektivní absorbcí = dichroismus
- některé látky mají schopnost štěpit světlo na dvě složky, které kmitají v navzájem kolmých rovinách
- jedna složka se utlumí a druhá prochází beze změny
- př. využití: LCD data projektor
  - dichroická zrcadla a LCD panely
  - dichroické zrcadlo je schopné odrážet a propouštět podle vlnové délky
  - 1. zrcadlo odráží červené světlo, zbytek propouští
  - 2. zrcadlo odráží zelené světlo, zbytek propouští
  - 3. zrcadlo odráží modré světlo, zbytek propouští
#### Dielektrikum
- látka (izolant), která má schopnost polarizovat
- polarizace nastává vložením dielektrika do elektrického pole
##### Relativní permitivita dielektrika
  - značí se řeckým písmenem epsilon
  - %EPSILON_{r} = { E } over { E_{0} }
  - E_{ 0 } je intenzita vnějšího elektrického pole
  - E je intenzita výsledného elektrického pole
##### Permitivita
- popisuje vliv prostředí na elektrické pole
- %EPSILON = { D } over { E } [ F/m ]
- D je elektrická indukce
- E je intenzita elektrického pole
##### Permitivita vakua
%EPSILON_{ 0 }=8.85419 cdot 10^{12} [ F/m ]
##### Relativní permitivita
%EPSILON_{r} = { E } over { E_{0} }
##### Absolutní permitivita materiálu
%EPSILON = { E_{r} } cdot E_{0}
##### Permeabilita
- popisuje vliv prostředí na magnetické pole
- %mu=B over H
- B je magnetická indukce
- H intenzita magnetického pole
##### Permeabilita vakua
%mu_{ 0 } = 1.25687061 cdot 10^{ -6 } [ H/m ]
##### Relativní permeabilita
- %mu_{ r } = %mu over %mu_{ 0 }
- %mu je permeabilita daného materiálu
- %mu_{ 0 } je permeabilita vakua
##### Permitivita a permeabilita ve vztahu pro rychlost libovolného vlnění
- pro vakuum: c = 1 over { sqrt{%EPSILON_{0} cdot %mu_{0}} }
- pro jiné prostředí: v = 1 over { sqrt{%EPSILON cdot %mu} } = 1 over { sqrt{%EPSILON_{r} cdot %EPSILON_{0} cdot %mu_{r} cdot %mu_{0}} } = c over { sqrt{%EPSILON_{r} cdot %mu_{r}} }
### Vlnovodná optika
- byla vyvinuta pro přenost světla na velké vzdálenosti
- uplatňuje se v komunikačních systémech a miniaturních optoelektrických zařízeních
- zabývá se:
  - přenosem
  - zdrojem buzení
  - detekcí signálu
- signál se v optickém prostředí šíří v optickém svazku
#### Princip přenosu v optickém vlákně
- přenášená informace je zakódována (namodulována) na optický paprsek a ten je přiveden do optického vlákna
- světelný paprsek se odráží od vnitřních stěn vlákna dokud nedosáhne detektoru na konci vlákna
- mechanizmus chodu paprsku je závislý na materiálu použitého vlákna
- aby nedocházelo ke ztrátě, musí nastat totální odraz
- vlákno se skládá z jádra a pláště
- jádro musí mít vyšší index lomu než plášť
- plášť je součást principu šíření paprsku ve vlákně (nefunguje jako ochrana)
- optické vlákno (teorie) – v praxi: optický vlnovod
##### Optické vlnovody podle tvaru
- páskový vlnovod (kanálový)
- vláknový vlnovod
##### Optická vlákna podle materiálu
- skleněné – jádro i plášť ze skla
- plastové – jádro i plášť z plastu
- hybridní – skleněné jádro, platový plášť
- skleněná jádra jsou jednovidová (SMF – single mode fiber) a mnohavidová (MMF – multi mode fiber)
- platová jádra jsou mnohavidová
##### Vid
- vidy jsou energetická maxima
- jednovidová vlákna mají energetické maximum přibližně ve středu
- vláknem se šíří jeden vid (jeden paprsek)
- u mnohavidových vláken se šíří stovky vidů
- čím je průměr menší, tím méně vidů
- čím delší vlnová délka, tím méně vidů
- čím méně vidů, tím lepší přenosové vlastnosti (přenosová rychlost)
##### Jednovidová vlákna
- mají dosah stovky až tisíce km
- vlnové délky: 1310nm, 1550nm
- útlum: 0,2 dB/km (malý útlum)
- velký úhel odrazu ve vlákně
- malý rozdíl indexu lomu mezi jádrem a pláštěm
- dosahují vysokých rychlostí
- používají se hlavně pro páteřní sítě
##### Mnohovidová vlákna
- vlnové délky: 850nm, 1310nm, 1550nm
- útlum: 0,4 dB/km pro 1550nm, 2,2 dB/km pro 850nm
- velký rozdíl indexu lomu mezi jádrem a pláštěm
- dosah stovky kilometrů
- v jádře se může šířit velké množství vidů
- paprsky mají různě dlouhou dráhu
- doba přenosu se pro každý paprsek liší
##### Gradientní vlákna
- vlákno kde na rozhraní jádro-plášť není skoková změna indexu lomu
- index lomu se v jádře mění parabolicky (plynule)
- maximální hodnota indexu lomu je na ose jádra
- v jádře nastává nepřetržitý lom světla
- dosahují lepších parametrů než u vláken se skokovou změnou
- nedochází ke ztrátám na rozhraní jádro-plášť
- v místech s menším indexem lomu je vyšší rychlost paprsku
#### Výhody optických kabelů
- vysoká rychlost (Gbit/s)
- nelze odposlouchávat – vysoká bezpečnost
#### Nevýhody optických kabelů
- vysoká citlivost na ohyby – hrozí deformace, prasknutí
- kabely se spojují speciálními svářečkami
- na konci každého optického kabelu je potřeba konvertor
  - pro buzení se používají:
    - led diody
    - laserové diody
    - lasery
##### Útlum
- omezuje velikost přenášeného výkonu
- vzniká v ohybech
- vzniká ve spojích – nerovností ploch
- vzniká rozptylem na defektech ve vlákně
##### Disperze
- časový rozptyl
- chromatická disperze
  - způsobena rozdílným indexem lomu optického prostředí pro různé vlnové délky
  - jednotlivé vlnové délky se šíří různou rychlostí
- vidová disperze
  - vzniká různou délkou optické dráhy u jednotlivých vidů ➔ různá doba šíření vidů
  - velikost délky záleží na úhlu vstupu paprsku do vlákna
  - u gradientních vláken je díky proměnnému indexu lomu jádra tato disperze částečně potlačena
# IPv6
- požadavky:
  - dostatečný počet adres navždy
  - vyřešit skupinovou komunikaci
  - efektivnější překlad z IP na MAC
  - zvýšit bezpečnost (šifrování, autentizace)
  - zefektivnit směrování
  - dynamické přidělování adres mobilním zařízením
  - podpora přenosu v reálném čase
  - koexistence IPv6 a IPv4
- adresa má 128 bitů
  - 64 bitů identifikuje prefix
  - 64 bitů identifikuje zařízení
  - část pro zařízen se vytváří z MAC adresy
- zapisuje se jako 8 skupin 4 hexadecimálních číslic – 16B, je možné vynechat úvodní nuly v hextetu a jednu skupinu nepřetržitých nul
  - fdce:9f6a:0995:0000:0000:0000:0000:0047/64
  - fdce:9f6a:995::47/64
- broadcast neexistuje

- typy IPv6:
  - unicast – komunikace s jedinečnou adresou, identifikuje jedno zařízení
  - multicast – identifikuje skupinu zařízení
    - broadcast je nahrazen multicastem
  - anycast – výběrová adresa – zprávu obdrží nejbližší zařízení ve skupině (zařízení s nejmenším počtem hopů)

- scope – dosah adresy – oblast ve které adresa platí
- ruční konfigurace IPv6 je možné, ale moc se nepoužívá kvůli velké chybovosti
- nespecifikovaná adresa:
  - ::/128
- smyčka, loopback:
  - ::1/128
- výběrové anycast adresy
  - nemohou být přiděleny koncovým zařízením, pouze směrovačům
  - nesmí být zdrojovou adresou
  - použití pro rekurzivní DNS servery
- multicast umožňuje přenášet informace do více zařízení současně
  - př.: televizní vysílání, videokonference

- bezpečnost je zajištěna 2 hlavičkami: autentizační, šifrovací
  - používají se současně

- protokoly IPv6:
  - ICMPv6
    - kombinuje ICMP, IGMP, ARP
    - diagnostika, ohlašování chyb, objevování sousedů
    - funkce ve dvou oblastech: chybová, informační
# DHCP
- dynamic host configuration protocol
- automatická konfigurace počítačů připojených do sítě
- umí přidělit IP adresu zařízení, masku sítě, implicitní bránu, DNS server
- DHCP server zapůjčuje nastavení stanici, která o to zažádala
- data mají omezenou platnost
- klient musí evidovat dobu zapůjčení
- klient musí zažádat o obnovení platnosti před koncem lhůty
- pokud nedostane odpověď do konce lhůty, musí adresy po konci lhůty přestat používat
- možnosti konfigurace:
  - nastavení ručně (nepoužívá se DHCP server)
  - statická alokace – DHCP server má seznam MAC adres a jejich příslušné IP adresy
    - zažízení v tabulce vždy dostane stejnou IP adresu
  - dynamické přidělování adres – DHCP server má seznam nepřidělených adres a ty rozdává zařízením
- DHCP pracuje na modelu klient - server
# VPN
- virtuální privátní síť
- využívá sdílenou, veřejnou síť pro komunikaci
- je to samostatná podsíť veřejné sítě
  - provozně a technicky je součástí veřejné sítě
  - logicky je to samostatná síť – přístup k zařízení mimo síť je přes bránu
- Maturitní otázky:
  1. Kde se VPN vytváří?
    - na výstupním routeru
    - na speciálním serveru – větší provoz na vnitřní síti
    - na stanici – musí být použit NAT
  1. Kde se upravují data, která se vysílají na VPN
    - na routeru, na serveru, na stanici
  1. Co se děje při úpravě dat?
    - data se zašifrují a přidávají se hlavičky
    - data se znovu zapouzdří (encapsulation)
      - celý paket s hlavičkou se zašifruje do nového paketu
    - nově vytvořená hlavička odpovídá standardu VPN
    - odesílatel je poslední router
    - příjemce je první router v síti VPN
  1. Proč se VPN používá
    - aby byl přenos přes nezabezpečenou síť alespoň stejně bezpečný jako přes vlastní síť LAN
    - VPN používá protokol IPSEC – bezpečnostní rozšíření protokolu IP – umožňuje šifrování a autentizaci
    - VPN je vhodné tam, kde není potřeba stálé spojení
## Encapsulation
- IP paket se zabalí do dalšího paketu
- můžou se šifrovat data nebo celý paket i s hlavičkou
## Typy šifrování
- symetrické
  - používá jediný tajný klíč
- asymetrické
  - používá veřejný a privátní klíč
  - data se zašifrují vlastním privátním klíčem a adresátovým veřejným klíčem
  - při dešifrování použije adresát svůj privátní klíč
## Extranet
- soustava intranet sítí propojených přes internet
- založena na strukturách internetu, využívá služeb internetu
- slouží pro prezentaci firmy, obchodování
- na vstupech a výstupech jsou firewally – řídí, která data propustí
- je na ústupu
## Tunel
- spojení dvou bodů
- všechny prvky na cestě musí tunel podporovat
- protokoly:
  - Point to Point Tunneling Protocol - PPTP
  - Layer 2 Forwarding – L2F
  - IPsec – režim tunel
- tunelování se realizuje na 2. nebo 3. vrstvě ISO/OSI
  - sítě s IP protokolem – na 3. vrstvě ISO/OSI
  - sítě frame relay, ATM – na 2. vrstvě ISO/OSI
## Způsoby vytvoření tunnelingu
  1. Site-to-Site VPN
    - vhodné pro stálé spojení
    - dokáže spojit 2 a více míst
    - spojení realizováno na přístupovém bodu – router, firewall, server
    - tyto body slouží jako gateway
    - příchozí paket se zapouzdří před vstupem do tunelu
    - není potřeba speciální klient
  1. Remote Access VPN
    - vzdálený přístup individuálních klientů
    - pro vzdálený přístup potřebuje speciálního VPN klienta
    - tunely se vytváří dynamicky – po zadání hesla
    - bezpečnost se řeší pomocí „AAA“
      - autorizace – kontrola oprávnění přístupu
      - autentizace – ověření uživatele pomocí hesla
      - accounting – zaznamenávání úspěšných a neúspěšných připojení
# VLAN
- virtuální LAN
- zlepšuje chod sítě, její správu a služby
- vytváří logické skupiny
- omezuje podávání nepotřebných informací po síti
- umožňuje kontrolovat informace, které jdou do skupin a ze skupin
- umožňuje automatické sledování stěhování strojů a klientů a zánik skupin
- každá virtuální síť odpovídá broadcast doméně
## VLAN konfigurace switche
Router

trunk

access

- udám mód trunk port, access port
- trunk port – všechna komunikace z VLANů chodí po jednom společném spoji
- access port – na každém access portu může být jen jedna VLAN – každá VLAN je jiná podsíť
- router – pro všechny sítě je jeden výstup
  - je potřeba nakonfigurovat jeden interface + subinterface
    - interface – IP adresa + číslo portu na switchi
    - subinterface – číslo podsítě + číslo VLAN pro kterou platí
- konfigurace se netýká počítačů
- tag (označení podsítě) – přidává se do linkové vrstvy průchodem přes access port
- v databázi switche jsou všechny VLANy, i ty nevyužité